Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Кресло-коляска комнатное с откидной спинкой

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.298.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

1 Назначение

Кресло-коляска комнатное с откидной спинкой ЦСИЕ.03.298.00.00.00 (далее – коляска) предназначено для перемещения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений при температуре от плюс 10( С до плюс 35( С.

Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса поворотные. Положение наклона спинки плавно регулируется. Подлокотники съемные. Коляска складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения.

Различие исполнений состоит в применяемых колесах 
(с пневматической шиной или с полиуретановой шиной) и за счет применения спинок и сидений различной ширины.

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры, номинальная грузоподъемность и масса коляски приведены в таблице.

Таблица

| Обозначение | Длина (±10), мм | Шири-на (±10), мм | Высо-та (±10), мм | Масса кг, не более | Максимальная грузоподъем-ность, кг | Ширина сиденья (±10), мм | Тип применя-емых шин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСИЕ03.298.00.00.00 | 1200 | 580 | 970 | 25 | 100 | 382 | Полиуре-тановые |
| -01 |  | 610 |  |  |  | 412 |  |
| -02 |  | 640 |  |  |  | 442 |  |
| -03 |  | 670 |  |  |  | 472 |  |
| -04 |  | 580 |  |  |  | 382 | Пневмати-ческие |
| -05 |  | 610 |  |  |  | 412 |  |
| -06 |  | 640 |  |  |  | 442 |  |
| -07 |  | 670 |  |  |  | 472 |  |

2.2 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Устройство и работа

Коляска (см. рисунок, стр. 6) состоит из следующих основных элементов:

системы опоры тела (сиденья 1, спинки 2, подлокотников 3, подножки 4); системы торможения (ручные тормоза 5); колес (передние колеса 6, задние колеса 7); рамы (двух полурам 8);маховика 9.

Примечание – Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

1

6

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (дня продажи), но не более 18 месяцев 
с даты изготовления.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек колес.

10.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 256-62-55.

11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: 
ИМ-7.95010/1401.

Действительно до 03.01.2019 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 204-40-77; отдел маркетинга и сбыта (017) 204-68-66; сайт: www.bpovc.by.

5

3.1 Подготовка к работе

Коляска к пользователю поступает в сложенном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее состояние необходимо выполнить следующее:

3.1.1 Расчехлить.

3.1.2 Поставить коляску на колеса на пол и надавить на боковые стороны сиденья до упора.

3.1.3 Установить подножку 4 в горизонтальное положение и отрегулировать ее высоту с помощью фиксаторов.

3.1.4 Установить спинку 2 в удобное положение с помощью маховика 9.

3.1.5 Шины задних колес накачать таким образом, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 до 10 мм (при использовании колес с пневматическим типом шин).

Коляска готова к работке.

3.2 Работа

При посадке в коляску и высадке из нее необходимо затормозить задние колеса с помощью стояночного тормоза 5. Для удобства посадки в коляску и высадки из нее можно снимать боковины.

Перемещение коляски осуществляется за счет захвата руками обручей, расположенных на задних колесах.

Поворот коляски осуществляется за счет вращения задних колес в противоположные стороны.

Для складывания коляски необходимо приподнять сиденье 1, удерживая его по центру, движением снизу вверх. Складывание коляски должно осуществляться только при отсутствии потребителя в ней.

4 Меры безопасности

4.1 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из нее становиться на площадку подножки, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

4.2 Запрещается перевозить грузы.

4.3 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.4 При извлечении предметов, находящихся спереди, сбоку или сзади Вашей коляски, старайтесь сильно не наклоняться, так как в результате смещения центра тяжести возникает опасность опрокидывания коляски.

4.5 Лестницы следует преодолевать только с посторонней помощью. В случае переноски коляски по лестнице необходимо следить за тем, чтобы

2

Ваши помощники держали коляску только за прочно смонтированные элементы, а не за откидывающиеся части.

4.6 При пересадки с коляски, например в автомобиль, используйте тормоз коляски.

4.7 Следует осторожно обращаться с огнем, особенно с сигаретами, так как обшивка сиденья и спинки может воспламениться.

4.8 Во избежание повреждения рук следите за тем, чтобы Ваши руки не попадали между приводным колесом и рычажным тормозом.

4.9 Перед использованием коляски или после ее регулировки каждый раз необходимо проверить прочность винтовых соединений, надежность крепления сиденья, спинки, колес, подножки, тормозов и ремней. Также обязательно следует убедиться в работоспособности тормозов!

5 Техническое обслуживание

5.1 Сиденье и спинку коляски необходимо протирать дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи. Также в связи с тем, что сиденье и спинка изготавливаются из синтетических материалов, рекомендуется обрабатывать их специальным средством для снятия статического напряжения.

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

5.3 Давление воздуха в шинах задний колес значительно влияет на легкость хода, поэтому необходим визуальный контроль. Накаченные шины под нагрузкой должны прогибаться в пределах от 0,8 см до 1 см. Регулярно следить за давлением в шинах и по необходимости их подкачивать (при использовании колес с пневматической шиной).

6 Комплектность

6.1.Коляска				1 шт;

6.2 Велонасос (при использовании колес с пневматической шиной)

1 шт;

6.3 Руководство по эксплуатации	1 шт.

7 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

3

- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение;

- наименование и обозначение изделия согласно КД;

- обозначение ТНПА;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- дату изготовления;

- гарантийный срок (месяцев), срок эксплуатации (лет);

- знак соответствия (при подтверждении соответствия);

- отметка о приемке (штамп ОТК);

- идентификационный штриховой код.

8 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска комнатное с откидной спинкой   ЦСИЕ.03.298.00.00.00______

наименование                                            обозначение    зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ BY 100010315.061-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 и 
СТБ ИСО 13485-2005.

МП

__________________                              ___________________

личная подпись                                           расшифровка подписи

_________________

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска комнатное с откидной спинкой   ЦСИЕ.03.298.00.00.00______

наименование                                            обозначение    зав. номер

упаковано на РУП БПОВЦ согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка                                                   Лекунович Е.И.

должность                          личная подпись             расшифровка подписи

.

число, месяц, год

4